FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
nr 1/WEiI/II/2023/Sz

I. Nazwa firmy:

| NAZWA WYKONAWCY: |  |
| --- | --- |
| ADRES: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| TELEFON: |  |
| E-MAIL: |  |

II. Przedmiot zamówienia

parametry techniczne stanowiska badawczego: - moc reaktora: 10-50 kW (w paliwie); - odbiór gazu: układ doprowadzający syngaz do palnika; - odbiór biowęgla: układ chłodzący zdolny obniżyć temperaturę biowęgla do 60°C; - zasilanie powietrzem: układ z nagrzewnicą (elektryczną lub gazową); - tryb pracy: zgazowanie biomasy/produkcja biowęgla, reaktor powinien pracować w trybie ciągłym min 8h z ciągłym odbiorem biowęgla oraz w trybie okresowym tzn. praca z możliwością wyłączenia reaktora celem odbierania produktów stałych procesu; - zasilanie paliwem: układ podawania paliwa powinien być wyposażony w mechaniczne podajniki do pracy ciągłej, oraz zbiorniki paliwa o pojemności pozwalającej na przynajmniej 5 godzin ciągłej pracy z możliwością uzupełniania w trakcie pracy. Pomiędzy zbiornikami paliwa a podajnikami powinien być układ szczelnie izolujący reaktor od otoczenia; - system sterowania: bezpośrednio zintegrowany z istniejącymi systemami sterowania reaktorem zgazowania 80kW oraz komorą spalania, system sterowania powinien umożliwiać zdalne sterowanie wszystkimi urządzeniami stanowiska badawczego, monitorowanie i archiwizowanie wszystkich istotnych parametrów pracy instalacji; -- paliwo: pelet, biomasa zwierzęca z 50-90%-owym udziałem biomasy roślinnej lub w 100% biomasa roślinna, tak by zapewnić minimalną wartość opałową.

III. Szacowana wartość zamówienia:

W odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość zamówienia oferuję cenę za poszczególne zadania:

| Cena netto | Cena brutto | VAT |
| --- | --- | --- |
| Czas wykonania usługi | 10 miesięcy od dat podpisania umowy |
| Warunki gwarancji | Wykonawca udzieli gwarancji na okres min.2 lat od daty uruchomienia z możliwością odpłatnego przedłużenia gwarancji na kolejne lata |

IV. Informacje dodatkowe (jeśli dotyczy)

………………………………… 						 ………..…………………………….

Miejscowość, data								Podpis- imię i nazwisko

lub podpis na pieczęci imiennej